18.03.2020 Дисциплина «Технология ремонта и восстановления деталей»

Группа ТОРО-218

Тема «Система планово- предупредительного ремонта (ППР) и обслуживания оборудования»

Опорный конспект

Для предупреждения преждевременного износа и сохранения оборудования на предприятиях химической промышленности действует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), в соответствии с которой все ремонтные работы выполняются по годовому графику.).

Системой ППР называется совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых профилактически по заранее составленному плану для обеспечения безотказной работы оборудования.

График ППР составляется на основе научно обоснованных норм межремонтного  пробега каждого вида оборудования и согласовывается с планом производства. В графике указано время, сроки проведения и вид ремонта каждого агрегата и машины. Эти сроки могут быть изменены только главным инженером предприятия и при условии удовлетворительного рабочего состояния оборудования или в случае отсутствии его резерва для выполнения производственного плана.

График составляет механик цеха, утверждает его главный инженер предприятия.

В целом система ППР служит для поддержания оборудования в исправном состоянии, т. е. она должна обеспечить путем плановых ремонтов работоспособность оборудования при сохранении его высокой производительности.

Система ППР предусматривает следующие виды ремонта: текущий, средний и капитальный.

Принято обозначение: К — капитальный, С — средний, Т — текущий  ремонт.

Основным мероприятием, направленным на обеспечение безотказной работы оборудования, является текущий ремонт.

Текущие ремонты проводятся в нерабочие смены, в выходные дни, а при непрерывной работе — в плановые дни, выделенные для этoгo вида ремонта.

Количество, объем, содержание и сроки текущих ремонтов оборудования определяются продолжительностью службы деталей и интенсивностью   использования   аппаратов   в   предремонтный   период.

Результаты текущего ремонта и технологической проверки, выпиленные дефекты и работы по их устранению заносятся в ремонтную карту.

Текущий  и  средний  ремонты  должны  обеспечить  нормальную работу оборудования до очередной замены основных деталей, установленных в период между капитальными ремонтами.

Капитальный ремонт характеризуется одновременной сменой большого количества деталей, сборочных единиц и комплексов. Капитальный ремонт состоит из полной разборки и сборки машин или аппаратов с заменой или восстановлением всех изношенных деталей и доведением допусков до монтажных, ремонтом фундаментов и т. п.

В капитальный ремонт могут быть включены работы по модернизации машины или аппарата, а также по автоматизации и механизации применительно к технологическому процессу.

По окончании капитального ремонта машина или аппарат сдаются по акту комиссии в составе главного механика, инженера отдела технического надзора, инженера по технике безопасности, начальника   производства.

Внеплановый ремонт. При аварии машины или аппарата составляется акт о содержании и причинах аварии с указанием ее виновников и перечислением мер к ее ликвидации. Аварийный ремонт выполняется как срочная внеплановая работа. Он может носить характер текущего или капитального ремонта.

Следует отметить, что эффективность каждой формы ремонта зависит от характеристики ремонтируемого оборудования. Основной характеристикой в данном случае является то, как влияет выход из строя оборудования или его элементов на технологический процесс, выпуск продукции или создание угрожающей по условиям безопасности производства  ситуации.

Выполнить расчет:

Определить количество текущих и капитальных ремонтов в год, если ресурс в часах между текущими ремонтами составляет 4320 часов, между капитальными ремонтами – 34560 часов, сделать вывод.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

1 Календарный  фонд времени  работы  оборудования  в непрерывных  производствах  определяется  по  формуле:

Тк =12 · 30 · 24 = 8640 час/год,

где    12 – число месяцев в году;

30 – среднее число дней в месяце;

24 – количество часов в сутках.

Имея два показателя 1-ресурс в часах между ремонтами, 2- время работы оборудования), можно определить количество ремонтов в год по формуле:

где   N – количество ремонтов;

Тк – время работы оборудования;

Цк – ресурс в часах между ремонтами.

Вывод: текущий ремонт выполняется ______ в год, капитальный – ______________