ЧЕТВЕРГ  19.03 20Дисциплина «Основы технической механики»

Группа ТОРО-218

ТЕМА « Растяжение (Сжатие) м и изгиб бруса большой жесткости»

- Основные теоретические сведения

Изгиб прямого бруса, при котором в поперечных сечениях возникают изгибающие моменты как от продольных, так и от поперечных нагрузок, называется продольно-поперечным. Если нагрузить брус в главной плоскости силой F (рисунок 1, а) под углом α к оси, то в поперечном сечении 1—1 (рисунок 1, б) возникнут два внутренних силовых фактора:

-  нормальная сила N=F cos α и;

-  изгибающий момент Mz=Fx sin а.

Следовательно, такое нагружение бруса вызывает сочетание изгиба с растяжением (сжатием).

Рисунок 1- Схема сочетания изгиба с растяжением (сжатием)

Считая, что брусья обладают большой жесткостью на изгиб, согласно принципу независимости действия сил, можно утверждать, что в любом сечении возникают напряжения растяжения (или сжатия):

σN = N/A,

и напряжения изгиба:

σMz = (Mz/Jz) у

Таким образом, суммарные напряжения в любом сечении бруса находят алгебраическим сложением напряжений σN и σMz:

σ= N/A + (Mz/Jz)y.	                                                        (1)

При расчетах на прочность исходят из наибольших напряжений, возникающих в любом сечении. В частности, если сечение бруса симметрично относительно нейтральной оси, то:

σ= N/A + (Mz/Wz)				                           (2)

При определении напряжений по формулам (1) и (2) значения напряжений следует подставлять с их знаками.

Пример выполнения задачи

Задача. Стальной брус квадратного поперечного сечения нагружен, как показано на (рисунке 2). Проверить прочность бруса при [σ]=160МПа.

Рисунок 2- Схема нагружения стального бруса

Решение:

1  Находим реакции опор балки. Горизонтальная составляющая реакции неподвижного шарнира RАx=F2 =4000 Н, вертикальные реакции опор RAy=RB=F1/2=400Н.

2  Нормальная сила в любом сечении бруса N= - RАx = - 4000 Н (осевая нагрузка F1 сжимает брус);

Площадь поперечного сечения составляет:

А=а3=100 мм2=10-4 м2

Изгибающий момент достигает наибольшего значения в сечении С (под силой F1

MzC=RAy·АC=400·0,5=20 Н·м

Момент сопротивления бруса при изгибе составит:

Wх=a3/6=103/6= 500/3 мм3=  (500/3) 10 -9 м3,

3. Подставляя найденные в п. 2 значения величин в формулу (2), находим максимальные напряжения в опасном сечении бруса, расположенном в центре пролета:

в)

Для большей наглядности последующих действий построим эпюры нормальных напряжений, возникающих в опасном сечении (рисунок 3). На рисунке (3,а) изображена эпюра σN =N/A, из которой видно, что напряжения сжатия (σN<0) по сечению распределены равномерно.

Рисунок 3- эпюры нормальных напряжений, возникающих в опасном сечении

На (рисунке 3, б) изображена эпюра  σMz = Mz/Wz, показывающая, что верхняя часть сечения лежит в зоне сжатия, а нижняя — в зоне растяжения.

Из последнего равенства следует, что наибольшие напряжения растяжения возникли в нижних крайних точках сечения:

σр = [-40+120] = 80 МПа;

а наибольшие напряжения сжатия появились в верхних крайних точках сечения:

max σс = [- 20-120] = 160 МПа.

Таким образом, прочность бруса достаточна: наибольшее по абсолютному значению напряжение в опасном сечении не превышает [σ]=160 МПа. Эпюра суммарных напряжений построена на (рисунке 3,в). Заметим, что нейтральная линия в сечении бруса параллельна центральной оси инерции.

7. Контрольные задания

1 Дать определение продольно-поперечного изгиба. Привести примеры.

2 Внутренние силовые факторы. Формулы для определения

oreshnikova.natulya@mail.ru