Дисциплина «Оборудование предприятий отрасли»

Группа ТОРО-317

Дата 16.03.2020

Тема: Курсовой проект «Расчет Фланцевого соединения на герметичность», согласно  задания и  методическому указания к курсовому проекту

Образец расчета.

2.4  Расчет фланцевого соединения

Исходные данные:

- диаметр D =408 мм;

- толщина обечайки s = 9 мм;

- внутреннее давление рр = 2,2 МПа;

- температура t =60 ˚С;

- материал фланца – сталь ВСт3сп5;

- материал болтов – сталь 35

- коэффициент прочности сварных швов φ = 1;

-  толщина обечайки Sф = 9 мм

Фланцы неизолированные, приварные встык, имеют уплотнительную поверхность типа «шип-паз». Внешние изгибающий момент и осевая сила отсутствуют.

1) Конструктивные размеры фланца (Приложение Г)

Толщина втулки принята  s0 = 10 мм, что удовлетворяет условию (11):

(11)

,

Толщина s1 втулки по формуле (12):

,	                                                    (12)

где  при  (Приложение Е)

Высота втулки по формуле (13):

(13)

Принимаем

Эквивалентная толщина втулки фланца определяется по формуле (14):

(14)

Диаметр болтовой окружности по формуле (15):

(15)

где u = 6 мм; dб = 20 мм при рр = 1,5 МПа и D = 408 мм (Приложение Д)

Принимаем Dб = 496 мм = 0,5 м.

Наружный диаметр   фланца по формуле (16):

(16)

,

где а = 40 мм – для шестигранных гаек М24 (Приложение Ж)

Принимаем    Dн = 536 мм = 0,54 м.

Наружный диаметр прокладки по формуле (17):

(17)

где е = 30 мм – для плоских прокладок при dб =20 мм (Приложение К)

Средний диаметр прокладки по формуле (18):

(18)

где b = 15 мм – ширина прокладки (Приложение К)

Количество болтов определим по формуле (19):

(19)

,

где - шаг расположения болтов при

рр = 1,5 МПа,  (Приложение И)

Принимаем nб = 32, кратное четырем.

Высота (толщина) фланца по формуле (20):

(20)

где = 0,4 – для рр = 1,5 МПа и приварных встык фланцев  (Приложение Л)

Принимаем hф = 30 мм = 0,03 м

Расстояние между опорными поверхностями гаек для фланцевого соединения с уплотнительной поверхностью типа «шип-паз» (ориентировочно) по формуле (21):

(21)

где hп = 2 мм – высота (толщина) стандартной прокладки.

2) Нагрузки, действующие на фланец

Равнодействующая внутреннего давления определим по формуле (22):

(22)

Реакция прокладки по формуле (23):

(23)

где  - для паронита (Приложение М)

b0 – эффективная ширина прокладки

(24)

Усилие, возникающее от температурных деформаций по формуле (25):

,				             (25)

где  и - соответственно коэффициенты линейного расширения материала фланцев  и болтов по табл. 11[8]; - расчетная температура неизолированных фланцев (см. табл. 1.37)[8];

- расчетная температура болтов (см. табл. 1.37) [8];  - для болтов на стали 35 (Приложение П)

- площадь сечения болта диаметром  (Приложение Н)

- количество болтов ();

- податливости, соответственно болтов, прокладки, фланцев, вычисляемые по формулам (1.129)-(1.132) [8]

(26)

где - расчетная длина болта;

где Еп = 2000 МПа для прокладки из паронита.

,		     		           (27)

где

(28)

при

Тогда

Коэффициент жесткости фланцевого соединения по формуле (29):

(29)

Болтовая нагрузка в условиях монтажа до подачи внутреннего давления

определяется по формуле (30):

(30)

где рпр = 20 МПа для паронитовой прокладки (Приложение М)

Болтовая нагрузка в рабочих условиях по формуле (31):

(31)

Приведенный изгибающий момент по формуле (32):

(32)

где  и   - допускаемые напряжения  для

материала фланца  соответственно  при 20°С    и расчетной

температуре t = 90°С (Приложение Б)

3) Проверка прочности и герметичности соединения

Условие прочности болтов (1.140)[8] выполняются из условия (33):

(33)

где  - допускаемые напряжения для

материала болтов при +20°С и расчетной температуре  (Приложение В)

Условие (1.141)[8] прочности прокладки выполняется из условия (34):

(34)

где  - допускаемое давление обжатия прокладки из

паронита (Приложение М)

(35)

Максимальное напряжение в сечении фланца, ограниченным размером s1, определим по формуле (36)

(36)

где  при

(37)

Максимальное напряжение в сечении, ограниченном размером s0

(38)

где  при  (рис. 142)[8]

Окружное напряжение в кольце фланца по формуле (39)

(39)

Напряжение во втулке от внутреннего давления:

- тангенциальное

(40)

- меридиональное

(41)

Условие прочности для сечения фланца, ограниченного размером   s1 = 23 мм,

выполняется по формуле (42):

(42)

где  - допускаемое напряжение,  равное пределу текучести стали Вст3пс при t = 20°С  (Приложение А)

Условие герметичности фланцевого соединения, определяемое по формуле (1.150)[8] углом поворота фланца, выполняется по формуле (43):

(43)

где  рад – допускаемый угол поворота приварного встык  фланца при D = 408 мм < 2000мм.

Сделать вывод