ПЯТНИЦА Дисциплина «Оборудование предприятий отрасли»

Группа ТОРО-317

Дата 20.03.2020

Тема: Курсовой проект «Расчет на прочность при испытании», согласно  задания и  методическому указания к курсовому проекту

Образец расчета.

Расчет на прочность при испытании

Испытание обечайки холодильника производится гидравлическим способом, температура воды  5 ÷ 40°С, продолжительность испытания 10 минут, рабочее давление  рр = 1,5 МПа.

1) Давление испытания определим по формуле (52):

(52)

где   - допускаемое напряжение материала обечайки  при

температуре  20°С; (Приложение Б)

- допускаемое напряжение материала обечайки  при

температуре   90°С,

- допускаемое напряжение материала

при испытании

где σТ20 = 210 МПа - предел текучести стали   ВСт3сп5   при 20˚С (Приложение Б)

2)  Допускаемое давление при испытании определяется по формуле (53):

(53)

3) Проверим условие  pИ < [p]и

pИ = 1,9 МПа < [p]и = 6 МПа

Условие прочности выполняется.

Вывод: Аппарат достаточно прочен при испытании.

oreshnikova.natulya@mail.ru