Дисциплина «Оборудование предприятий отрасли»

Группа ТОРО-317

Дата 18.03.2020

Тема: Курсовой проект «Расчет укрепления отверстий», согласно  задания и  методическому указания к курсовому проекту

Образец расчета.

Расчет укрепления отверстия

Исходные данные для расчета:

- отверстие  под штуцер d = 100 мм;

-  диаметр аппарата D = 408 мм;

- материал обечайки и штуцера сталь ВСт3сп5;

- температура t = 600С;

- давление в межтрубном пространстве р = 2,2 МПа;

-  коэффициент прочности сварного шва φ=1

Толщина стенки Sф = 9 мм, Сэ = 1 мм, Ск =1,5мм, l1 = 200 мм, l2 = 0,  Sш = 6 мм, С = Ск +Сэ   =1,5+1= 2,5 мм,  Сш = 2,5 мм.

- Диаметр отверстия, не требующего укрепления по формуле  (42):

(44)

Так как заданное отверстие имеет больший диаметр  100 мм > 51,47 мм, то отверстие следует укрепить накладным кольцом.

- Расчетный диаметр укрепляемого отверстия определим по формуле (43):

(45)

- Расчетная длина внешней и внутренней части штуцера укрепляющих в укреплении отверстия, определяются по формуле (1.95)(1.96)[8]

- Толщина накладного кольца выбирается конструктивно, обычно по соотношению (46):

(46)

Примем толщину кольца Sу = 9 мм

- Расчетная длина образующей в зоне укрепления определяется по формуле (47)

(47)

6) Размеры накладного кольца определяются по формуле (46), (47):

(48)

(49)

7)  Допускаемое внутреннее давление для узла сопряжения штуцера и обечайки, определяем по формуле (50):

(50)

где    для стали ВСт3сп5  при t = 90°С (Приложение Б)

- коэффициент, определяемый по формуле (49):

(51)

νѵ

где  ==1, так как штуцер, кольцо и обечайка выполнены   из

одинакового материала К1=1 для обечаек

Так как р = 1,5 МПа < [pш ] = 4,22  МПа, то условие прочности узла

сопряжения штуцера и кольца соблюдаются.

Вывод: Узел укрепления достаточно прочен.

Рисунок 5 -  Расчетная схема укрепления отверстия

Сделать вывод

oreshnikova.natulya@mail.ru